## Slide 1
Sumber : Shutterstock.com
OPERASI ARITMETIKA
BAB 3

## Slide 2
Operasi Aritmetika
Aljabar Boolean
Increment dan Decrement
Operasi Aritmetika BCD Code
Operasi Penjumlahan Biner
Operasi Pengurangan Biner
Operasi Perkalian Biner
Operasi Pembagian Biner
PETA KONSEP

## Slide 3
Aljabar Boolean
Aljabar Boolean hanya memiliki dua jenis input, yaitu 0 dan 1, sejalan dengan proses operasi bilangan biner.
Dalam mengoperasikan aljabar Boolean, hanya dikenal tiga jenis operasi dasar, yaitu penjumlahan, perkalian, dan inversi.
Dengan aljabar Boolean, anda dapat mempersingkat penulisan persamaan logika atau meminimalisasi rangkaian logika yang dibuat. Terdapat beberapa pedoman dalam penerapan teori aljabar Boolean pada tabel di halaman berikutnya.

## Slide 4
Tabel teorema Aljabar Boolean
PERSAMAAN | KETERANGAN
A . 0 = 0 | 
A . 1 = A | 
A . A = A | 
A . Ᾱ = 0 | 
A + 0 = A | 
A + 1 = 1 | 
A + A = A | 
A + Ᾱ = 1 | 
A + AB = A | 
A + AB = A + B | 
A + B = Ᾱ . B | 
(A . B) = Ᾱ + B | 
A + B = B + A | Komutatif OR
A. B = B . A | Komutatif AND
A+(B+C) = (A+B)+C = A+B+C | Asosiatif OR
A(BC) = (AB) C = ABC | Asosiatif AND
A(B+C) = AB + AC | Distributif OR
(A+B)(C+D) = AC+BC+AD+BD | Distributif AND

## Slide 5
Operasi aritmetika pada bilangan biner dapat berupa penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Prinsip dasar penjumlahan biner dapat dilihat pada tabel di samping.
Input | Hasil Jumlah
0 + 0 | 0
0 + 1 | 1
1 + 0 | 1
1 + 1 | 10
1 + 1 + 1 | 11
OPERASI PENJUMLAHAN BILANGAN

## Slide 6
Berapakah hasil penjumlahan 11011 dan 101?
Carry =
A2 = = 2710
B2 = = 510
A + B = = 3210
1 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
+
Operasi Penjumlahan Biner

## Slide 7
Berapakah hasil penjumlahan 3548 dan 5138?
Carry =
A2 = = 23610
B2 = = 33110
A + B = = 56710
 | 1 |  |  | 
 |  | 3 | 5 | 4
 |  | 5 | 1 | 3
 |  | 1 | 0 | 6 | 7
+
Operasi Penjumlahan Oktal

## Slide 8
Berapakah hasil penjumlahan 39916 dan 89816?
Carry =
A2 = = 92110
B2 = = 220010
A + B = = 312110
 |  | 1 | 1 | 
 |  | 3 | 9 | 9
 |  | 8 | 9 | 8
 |  |  | C | 3 | 1
+
Operasi Penjumlahan
Heksadesimal

## Slide 9
OPERASI PENGURANGAN BILANGAN
Operasi aritmetika pengurangan sebenarnya merupakan penjumlahan dua buah bilangan biner. Namun, bilangan penjumlahnya bersifat negatif. Komputer tidak mengenal tanda baca, sehingga untuk menyatakan jenis bilangan, digunakan sign bit. Dalam sistem biner, tanda “+” digantikan dengan 0, sementara tanda “-” digantikan dengan 1.
Terdapat dua metode yang lazim digunakan untuk menyatakan sebuah bilangan biner negatif dalam rangkaian digital, yaitu komplemen 1 dan komplemen 2.

## Slide 10
Komplemen 1
Ketentuan : mengubah setiap digit bernilai 0 menjadi 1 dan digit bernilai 1 menjadi 0. Dengan kata lain, teknik ini membalikkan nilai semula menjadi berlawanan. Untuk menyatakan bahwa bilangan tersebut merupakan komplemen, sertakan sign bit 1 di depan bilangan tersebut.
Bilangan Awal | Komplemen
-11001 | 1 00110
-00111 | 1 11000
-12810 | 101111111
-810 | 10111

## Slide 11
A2 =
B2 =
A + B =
0 |  | 1 | 1 | 0 | 1
1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
+
Komplemen 1
Berapakah hasil pengurangan 1101 dan 1000?
Komplemen 1 dari 1000 = 1 0111, maka
LSD (Least Significant Digit)
Sign bit penanda bilangan positif
EAC (End Around Carry)

## Slide 12
A + B = (hasil penjumlahan)
Carry = EAC
A + B =
0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
 |  |  |  |  | 1
+
Sehingga setelah dijumlahkan dengan Carry, maka hasilnya adalah :
0 |  | 0 | 1 | 0 | 1
Jadi, hasil pengurangan bilangan 1101 – 1000 = 0101
Komplemen 1

## Slide 13
A2 =
B2 =
A + B =
1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
+
Berapakah hasil pengurangan -1001 dan -1001?
Karena kedua bilangan bernilai negatif, tambahkan nilai 0 pada MSD (Most Significant Digit), sehingga
Komplemen 1 dari 01011 = 1 10100
Komplemen 1 dari 01001 = 1 10110
LSD (Least Significant Digit)
Sign bit penanda bilangan negatif
EAC (End Around Carry)
Komplemen 1

## Slide 14
A + B =
Carry =
A + B =
1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
 |  |  |  |  |  | 1
1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
+
Sehingga setelah dijumlahkan dengan Carry, maka hasilnya adalah :
Jadi, hasil pengurangan bilangan -1101 – 1001 = - 01011
Komplemen 1

## Slide 15
Metode komplemen 2 adalah dengan menambahkan nilai 1 pada LSD komplemen 1 sebuah bilangan. Sebagai contoh bentuk komplemen 2 dari bilangan 6010 adalah :
6010=1111002, sehingga 000011 (bentuk komplemen 1 111100)
1 (menambahkan nilai 1 ke LSD)
000100
Untuk melakukan pengurangan dengan metode komplemen 2, metodenya adalah :
Mengubah bentuk bilangan pengurang menjadi komplemen.
Jika bilangan tidak menghasilkan EAC, maka hasilnya harus dikomplemen 2 terlebih dahulu.
+
Komplemen 2

## Slide 16
Berapakah hasil penjumlahan 1100 dan -0011?
Pertama, bilangan pengurang harus diubah menjadi bentuk komplemen 2.
Komplemen 2 -0011 = 1101
A2 =
B2 =
A + B =
0 |  | 1 | 1 | 0 | 0
1 |  | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1
+
LSD (Least Significant Digit)
Sign bit penanda bilangan positif
EAC (End Around Carry)
EAC harus diabaikan untuk memperoleh nilai sebenarnya, sehingga hasil dari 1100 – 0011 adalah 0 1001 atau +1001
Komplemen 2

## Slide 17
Berapakah hasil penjumlahan 10001 dan -11011?
Pertama, bilangan pengurang harus diubah menjadi bentuk komplemen 2.
Komplemen 2 -0011 = 00101
A2 =
B2 =
A + B =
0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
+
LSD (Least Significant Digit)
Sign bit penanda bilangan positif
EAC (End Around Carry)
Komplemen 2

## Slide 18
A2 =
B2 =
A + B =
0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
+
LSD (Least Significant Digit)
Sign bit penanda bilangan positif
EAC (End Around Carry)
Karena EAC bernilai 0, maka hasilnya harus diubah ke dalam bentuk komplemen 2 terlebih dahulu.
Komplemen 2 dari 1 10110 = 1 01010.
Sehingga hasil dari 10001 – 11011 = 1 01010 atau - 01010
Komplemen 2

## Slide 19
Operasi perkalian biner dapat dilakukan sama persis seperti melakukan perkalian bilangan desimal. Prinsip dasar penjumlahan biner dapat dilihat pada tabel di samping.
Input | Hasil
0 x 0 | 0
0 x 1 | 0
1 x 0 | 0
1 x 1 | 1
OPERASI PERKALIAN BINER

## Slide 20
Perkalian Biner
Berapakah hasil perkalian 110 dan 111?
(Multiplikan atau bilangan yang dikali) (Multiplikator atau bilangan pengali)
1 | 1 | 0
+
1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
x
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 21
Operasi pembagian biner merupakan perulangan operasi pengurangan dan operasi pergerseran nilai bit.
Berapakah hasil pembagian 1010 dan 10?
1010
11
011
11
00
Maka berarti 1010 : 10 adalah 11
-
-
OPERASI PEMBAGIAN BINER

## Slide 22
Increment adalah proses penambahan bilangan sebesar 1. Sementara Decrement adalah proses pengurangan bilangan sebesar 1.
X =
Inc(x) =
Hasil =
1 | 1 | 0 | 1
+
 |  |  | 1
1 | 1 | 1 | 0
X =
Dec(x) =
Hasil =
1 | 0 | 1 | 0
-
 |  |  | 1
1 | 0 | 0 | 1
INCREMENT dan DECREMENT

## Slide 23
Desimal | Biner
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001
Binary Coded Decimal merupakan metode penyandian nilai bilangan berbasis desimal yang diubah ke dalam bentuk biner, dengan setiap digit desimal diwakili oleh 4 digit biner. Sehingga, 2 digit bilangan desimal akan diwakilkan oleh 8 digit biner.
OPERASI ARIMATIKA BCD CODE

## Slide 24
Teknik penjumlahan BCD sama seperti penjumlahan yang dilakukan pada bilangan biner, hanya saja bila hasil penjumlahan melebihi 910, maka hasil penjumlahan harus dikoreksi dengan menambahkan bilangan 610 = 01102.
A = = 1610
B = = 2910
Hasil = = 4510
Koreksi = = 610
Hasil BCD = = 4510
+
Operasi Penjumlahan BCD
0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1
+

## Slide 25
Operasi pengurangan BCD menggunakan komplemen 9 (K9) dan komplemen 10 (K10). Komplemen 9 merupakan selisih antara bilangan BCD tertinggi dengan bilangan tersebut. Sementara komplemen 10 merupakan increment dari komplemen 9.
BCD terbesar = = 910
A = = 710
Hasil (K9) = = 210
+
 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 0 | 0 | 1 | 0
Untuk mendapatkan komplemen 10, maka hanya tinggal menambah 0010 dengan 0001, sehingga didapatkan hasil 0011.
Operasi Pengurangan BCD

## Slide 26
Berapakah hasil pengurangan dari 9710 dan 3610 dalam bentuk BCD?
BCD terbesar = = = 9910
B = = 3610
Hasil (K9) = = 6310
Increment 1 = = 110
Hasil (K10) = = 6410
+
1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0
+
0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
Operasi Pengurangan BCD

## Slide 27
Setelah K(10) didapatkan, 9710 dijumlahkan dengan K(10) dari B.
A = = = 9710
K(10) dari B = = 6410
Hasil =
Koreksi = = 610
Hasil Akhir = = +6110
+
1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
+
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
Operasi Pengurangan BCD

## Slide 28
Hasil akhir yang didapat adalah 1 0110 0001. Angka 1 pada MSD menunjukkan nilai carry, sehingga hasil akhir yang didapat adalah +6110 atau 6110
+
1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1
 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
Hasil =
Koreksi = = 610
Hasil Akhir = = +6110
Karena hasil awal memiliki nilai BCD yang lebih besar dari 910, maka harus ditambahkan dengan nilai koreksi sebesar 610.
Operasi Pengurangan BCD

## Slide 29
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas
Apa yang dimaksud dengan komplemen, LSD, MSD, dan EAC?
Berapa hasil dari penjumlahan 100101 + 110010?
Berapa hasil dari pengurangan bilangan BCD 1000 0110 0001 – 0001 1001 0011?
TUGAS